МУНИЦИПАЛЬНОЕ  КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА»

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГУЛЬКЕВИЧСКИЙ  РАЙОН

Выписка

из реестра членов саморегулируемой организации

СРО-П-034-12102009 от 12.09.2017

документация по планировке территории

Проект ПЛАНИРОВКИ территории и проект межевания  ТЕРРИТОРИИ по объекту: «ГАЗОПРОВОД ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ОТ МЕСТА ВРЕЗКИ ЗАПАДНАЯ ЧАСТЬ П.КОМСОМОЛЬСКИЙ ПО УЛ.НОВОСЕЛОВ ДО  З/У УЛ. СОВЕТСКАЯ, 50 Г.ГУЛЬКЕВИЧИ

гулькевичскИЙ район краснодарскИЙ краЙ»

Заказчик:  ООО «ПРОПАН» в лице директора Новикова А.О.

Шифр проекта:  18-04-40ю

Количество экземпляров - 3                                                            Экземпляр № 1

ГИП

Руководитель МКУ «УКС»

муниципального образования

Гулькевичский район	                        			          Т.Н. АГИБАЙЛОВА

Гулькевичи 2018 г.

СПИСОК УЧАСТНИКОВ ПРОЕКТИРОВАНИЯ:

ГИП

Руководитель МКУ «УКС»

муниципального образования                  _____________     Т.Н. Агибайлова

Гулькевичский район

Инженер-проектировщик                           ____________      В.С. Борзилович

ОБЩИЙ СОСТАВ ПРОЕКТА

Материалы  проекта  планировки  территории  с  проектом  межевания  в  его  составе

1.Основная часть проекта планировки.

Положения о размещении объектов капитального строительства и

характеристиках  планируемого развития территории

(Утверждаемая часть)

  - - Текстовые материалы - пояснительная записка

  - - Графические материалы:

| №№ п/п | Наименование | Листов | Масштаб |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Чертеж проекта планировки территории (основной чертеж) | 1 | 1: 1000 |

- Обоснование проекта планировки территории

  - - Текстовые материалы - пояснительная записка

  - - Графические материалы:

| №№ п/п | Наименование | Листов | Масштаб |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Схема расположения проектируемой территории в системе планировочной организации территории | 1 |  |
| 2 | Схема использования территории в период подготовки проекта планировки территории (опорный план) | 1 |  |
| 3 | Схема планируемого размещения ОМЗ муниципального района (газоснабжение поселений) | 1 |  |
| 4 | Схема границ зон с особыми условиями использования территории | 1 |  |
| 5 | Чертеж красных линий, границ зон планируемого размещения линейного объекта | 1 | 1:1000 |
| 6 | Схема планируемого размещения ОМЗ муниципального района (Транспортная инфраструктура) | 1 |  |
| 7 | Схема границ территорий объектов культурного наследия | 1 |  |
| 8 | Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки территории | 1 | 1:1000 |

3. Проект межевания территории

(утверждаемая часть)

- Текстовые материалы – пояснительная записка

- Графические материалы:

| №№ п/п | Наименование | Лист | Масштаб |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Чертеж проекта межевания территории (основной чертеж). | ПМ – 1 | 1:1000 |
| 2. | Координаты | ПМ - 2 |  |

Исходная документация:

-Письмо – заявка  ООО «ПРОПАН» в лице директора Новикова А.О.

- Постановление администрации муниципального образования Гулькевичский район

от 20.12.2017г. №1523

-Сведения ИСОГД  ОА и Г администрации Муниципального Образования Гулькевичский район,

запрос 1167 от 22.11.2017

-Топографическая съемка, выполненная МКУ «УКС» муниципального образования        Гулькевичский район.

- Технические условия на подключение объекта капитального строительства к сети газораспределения 14.06.2017/СО-01/9-04-07/915

СОДЕРЖАНИЕ

1.ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ.

ПОЛОЖЕНИЯ О РАЗМЕЩЕНИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО

СТРОИТЕЛЬСТВА И ХАРАКТЕРИСТИКАХ  ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ

ТЕРРИТОРИИ

Введение

  - Краткая характеристика территории в границах проекта планировки, зоны с особыми  условиями использования.

  - Красные линии и линии регулирования застройки.

  - Планируемые к размещению объекты капитального строительства, линейные  объекты

    - Проектируемый линейный объект- газопровод высокого давления

    - Характеристики развития систем инженерно-технического обеспечения территории

1.4   Меры  по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного         характера

Графические материалы

2.ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

  - Планируемые объекты капитального строительства, объекты инженерно-транспортной инфраструктуры.

    - Характеристика проектируемого линейного объекта- газопровод высокого давления

Характеристика развития систем инженерно-технического обеспечения территории.

    - Зоны с особыми условиями использования территории, планировочные ограничения

  - Меры по защите территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного  характера

  - Улично-дорожная сеть

  - Благоустройство территории

2.5      Организация рельефа и инженерная подготовка территории

  - Охрана окружающей среды

Графические материалы

1. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ

ПОЛОЖЕНИЯ О РАЗМЕЩЕНИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО

СТРОИТЕЛЬСТВА И ХАРАКТЕРИСТИКАХ  ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ

ТЕРРИТОРИИ

РАЗДЕЛ ПП-1

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

ГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

Настоящий проект разработан с соблюдением требований Законодательства РФ и всех действующих нормативов: СНиП, санитарных, противопожарных и прочих норм.

Введение. Цель и  задачи проекта.

В соответствии со ст. 41 Градостроительного кодекса РФ, подготовка документации по планировке территории и межеванию территории осуществляется в целях обеспечения развития территорий, выделения элемента планировочной структуры, установления границ земельных участков, предназначенных для строительства объектов капитального строительства (линейный объект- газопровод высокого давления от места врезки западная часть п.Комсомольский по ул.Новоселов до з/у ул.Советская,50 г. Гулькевичи Гулькевичский район Краснодарский край).

Проект планировки территории разработан по отношению к территории, предназначенной для строительства газопровода высокого давления от места врезки западная часть

п. Комсомольский по ул. Новоселов до з/у ул.Советская,50 г. Гулькевичи Гулькевичский район Краснодарский край.

Настоящим проектом планировки территории предусматриваются действия по градостроительной подготовке  территории, в целях определения границ этих земельных участков.

Проект планировки территории по объекту:« газопровод высокого давления от места врезки западная часть п. Комсомольский по ул. Новоселов до з/у ул. Советская,50 г. Гулькевичи Гулькевичский район Краснодарский край», разработан на основании:

-Письмо – заявка  ООО «ПРОПАН» в лице директора Новикова А.О.

-Постановление администрации муниципального образования Гулькевичский район

от 20.12.2017г. №1523

-Сведения ИСОГД  ОА и Г администрации Муниципального Образования Гулькевичский район,

запрос 1167 от 22.11.2017

-Топографическая съемка, выполненная МКУ «УКС» муниципального образования               Гулькевичский район.

- Технические условия на подключение объекта капитального строительства к сети газораспределения 14.06.2017/СО-01/9-04-07/915

Проект выполнен с соблюдением:

- Градостроительного Кодекса РФ от 29.12.2004 г., № 190-ФЗ (действующая редакция)

- Земельного Кодекса РФ от 25.10.2001 г., № 136-ФЗ;

- Инструкции о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации, СНиП 11-04-2003.

Учтены рекомендации и требования следующих нормативных документов и проектной документации:

- СП 42.13330.2011* "Градостроительство. Планировки и застройка городов и сельских поселений";

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов";

- Схем  территориального планирования МО Гулькевичский район, утвержденной Советом Муниципального Образования Гулькевичского района.

  - Краткая характеристика территории в границах проекта планировки, зоны с особыми условиями использования

Проект планировки территории разрабатывается по отношению к территории, предназначенной для строительства газопровода высокого давления ,от места врезки западная часть п.Комсомольский по ул. Новоселов до з/у ул.Советская,50 г. Гулькевичи Гулькевичский район Краснодарский край.

Настоящим проектом планировки территории предусматриваются действия по градостроительной подготовке  территории, в целях определения границ этих земельных участков.

Размещение линейного объекта планируется на территориях двух поселений: Гулькевичского городского поселения и Комсомольского сельского поселения.

Формируемые земельные участки для строительства линейного объекта - газопровод высокого давления проходят по следующим категориям земель:

- «земли населенных пунктов»,

- «земли сельскохозяйственного назначения»

Согласно предоставленных сведений ИСОГД  территория строительства линейного объекта- газопровод высокого давления расположена в следующих территориальных зонах:

-Зона сельскохозяйственных угодий

-Зона размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения

-Зона транспортной инфраструктуры

-Зона транспортных коридоров

Территория формируемая для строительства линейного объекта  пересекает кадастровые кварталы:  23:06:0701000;  23:06:1902169;

На территории особо охраняемых природных территорий не установлено.

Зоны охраны памятников истории, культуры и архитектуры- нет.

Ценных зеленых насаждений – нет.

По  территории  проходят существующие инженерные сети с охранными зонами:

электроснабжение, водоснабжение, линии связи, газоснабжения .

Сведения о климатической, географической и инженерно-геологической характеристике района строительства

-по климатическому районированию, согласно СниП 23-01-99, район относится к климатическому подрайону III-В. Зима мягкая короткая, лето жаркое продолжительное.

Среднемесячная температура воздуха составляет: в январе от -3,5С, в июле от

+ 23,2С, среднегодовая температура + 10,3С.

Средняя скорость ветра 5,2 м/с, за период со средней суточной температурой воздуха ≤8С.

1.2.Красные линии и линии регулирования застройки

Линии отступа от красных линий, в целях определения места допустимого размещения линейного объекта –совпадают с границами формируемых земельных участков отведенных под строительство линейного  объекта.

Красные линии -нанесены «условно» -согласно предоставленных сведений ИСОГД – проходят по границам территориальных зон.

Проектируемая охранная зона подводящего газопровода высокого давления принята

по -2 м., в каждую сторону.

1.3.Планируемые к размещению объекты капитального строительства ,линейные объекты

1.3.1. Проектируемые линейные объекты- газопровод высокого давления .

Газопровод высокого давления ориентировочной протяженностью 1263,0 м.

Точка подключения №1

-Ду 300 мм., существующий подземный распределительный газопровод высокого давления к пос.Комсомольский в районе ул.Новоселов.

Давление газа в точке подключения :

-максимальное: 0,6 МПа;

-минимальное:  0,47 МПа.

-минимальное 5,8 кгс/см2.

Согласно постановления Правительства РФ от 20 ноября 2000 года №878 с изменениями и дополнениями от 22 декабря 2011 года, для газораспределительных сетей  установлены следующие охранные зоны:

-вдоль трасс наружных газопроводов- в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2.0 м., с каждой стороны от оси газопровода.

-вокруг отдельно стоящего газорегуляторного пункта – в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10,0 м., от границ этих объектов.

Любые работы в охранной зоне газораспределительной сети должны производиться при строгом выполнении требований по сохранности вскрываемой сети.

1.3.2. Характеристики развития систем инженерно-технического обеспечения территории

Инженерно-техническое обеспечение прилегающих территорий обеспечивается существующими и перспективными инженерными сетями и сооружениями. По территории проходят инженерные сети: электроснабжения, водоснабжения , линии связи и газоснабжения.

Существующие и перспективные инженерные сети и сооружения, и их охранные зоны приведены на чертежах.

1.4. Характеристики развития системы транспортного обслуживания территории

Транспортная схема проектируемой территории  принята согласно Схемы планируемого размещения объектов местного значения муниципального района (Транспортная инфраструктура).

1.5.Меры по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Из природных стихийных бедствий наиболее вероятными являются пожары, град, гололедные явления, шквальные ветры.

Быстрое распространение пожара при сильном ветре и сильное задымление создают угрозу экологической безопасности населения. Поэтому в целях предупреждения крупных пожаров необходимо осуществлять постоянный мониторинг состояния лесонасаждений  и соблюдения пожарной безопасности в пожароопасный период, принимать своевременные меры по ликвидации очагов.

В основе работы по предупреждению пожаров лежит регулярный анализ их причин, и определение на его основе конкретных мер по усилению противопожарной охраны.

Эти меры включают:

усиление противопожарных мероприятий в местах массового сосредоточения людей;

контроль за соблюдением правил   пожарной безопасности;

устройство противопожарных резервуаров;

разработку оперативного плана тушения пожаров;

разъяснительную и воспитательную работу.

Пожары могут быть как природного характера (молния, гроза), так и антропогенного характера (окурки, непогашенные костры и т.д.).

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности и предотвращению чрезвычайных ситуаций на проектируемом объекте в период его строительства и эксплуатации  должны рассматриваться в соответствии с классификацией, определенной действующим СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы» и «Правилами безопасности систем газораспределения и газопотребления » ПБ 12-529-03, как мероприятия по взрывопожаробезопасности и заключаются в основном:

-в соблюдении всех действующих норм СНиП и ГОСТ;

-в соблюдении технологии строительства

-в организации постоянного контроля за состоянием газопроводов и оборудования, установленного на них и ШРП, проведении технического обслуживания и плановых ремонтных работ, выполняемыми специализированными эксплуатационными организациями.

В целях исключения ЧС техногенного характера по трассе распределительного газопровода, необходимо соблюдение условий установленных нормативной документацией для охранных зон трассы газопровода.

2. ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

2.1 Планируемые объекты капитального строительства, объекты инженерно-транспортной инфраструктуры

2.1.1. Характеристика  проектируемого  линейного  объекта –газопровод высокого давления

Проект планировки территории разрабатывается по отношению к территории, предназначенной для строительства газопровода высокого давления ,от места врезки западная часть п.Комсомольский по ул. Новоселов до з/у ул.Советская,50 г. Гулькевичи Гулькевичский район Краснодарский край.

Настоящим проектом планировки территории предусматриваются действия по градостроительной подготовке  территории, в целях определения границ этих земельных участков.

Размещение линейного объекта планируется на территориях двух поселений: Гулькевичского городского поселения и Комсомольского сельского поселения.

Формируемые земельные участки для строительства линейного объекта - газопровод высокого давления проходят по следующим категориям земель:

- «земли населенных пунктов»,

- «земли сельскохозяйственного назначения»

Согласно предоставленных сведений ИСОГД  территория строительства линейного объекта- газопровод высокого давления расположена в следующих территориальных зонах:

-Зона сельскохозяйственных угодий

-Зона размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения

-Зона транспортной инфраструктуры

-Зона транспортных коридоров

Территория формируемая для строительства линейного объекта  пересекает кадастровые кварталы:  23:06:0701000;  23:06:1902169;

На территории особо охраняемых природных территорий не установлено.

Зоны охраны памятников истории, культуры и архитектуры- нет.

Ценных зеленых насаждений – нет.

По  территории  проходят существующие инженерные сети с охранными зонами:

электроснабжение, водоснабжение, линии связи, газоснабжения .

Проектируемый газопровод высокого давления, ориентировочной протяженностью 1263,0 м.

Точка подключения №1

-Ду 300 мм., существующий подземный распределительный газопровод высокого давления к пос.Комсомольский в районе ул.Новоселов.

Давление газа в точке подключения :

-максимальное: 0,6 МПа;

-минимальное:  0,47 МПа.

-минимальное 5,8 кгс/см2.

Согласно постановления Правительства РФ от 20 ноября 2000 года №878 с изменениями и дополнениями от 22 декабря 2011 года, для газораспределительных сетей  установлены следующие охранные зоны:

-вдоль трасс наружных газопроводов- в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2.0 м., с каждой стороны от оси газопровода.

-вокруг отдельно стоящего газорегуляторного пункта – в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10,0 м., от границ этих объектов.

Трасса газопровода предусмотрена в подземном исполнении .

Прокладка газопровода проектируется с учетом существующих инженерных коммуникаций. Проектом приняты нормативные расстояния от газопровода  до строений не менее 7,0м (для газопровода высокого давления) и 2,0 м (для газопровода низкого давления).

Расстояние  при параллельном следовании для газопровода:

-низкого давления до водопровода и кабеля связи  не менее 1,0м;

-высокого  давления до водопровода не менее 1,5м.

Расстояние по вертикали между газопроводом и подземными инженерными  коммуникациями приняты не менее 0,2м.

В местах пересечения проектируемым газопроводом искусственных преград и инженерных коммуникаций и прохождения в их охранных зонах запросить ТУ у организаций в ведении которых они находятся.

Согласовать размещение объекта с заинтересованными службами,

и собственниками участков по территории которых проходит проектируемый линейный объект.

2.1.2.Характеристики   развития   систем   инженерно-технического обеспечения территории

Инженерно-техническое обеспечение прилегающих территорий обеспечивается существующими и перспективными инженерными сетями и сооружениями. По территории рассматриваемых земельных участков проходят инженерные сети :электроснабжения, водоснабжения, газоснабжения и линии связи.

Существующие и перспективные инженерные сети и сооружения, их охранные зоны приведены на чертежах.

2.1.3.  Зоны  с  особыми  условиями  использования  территории,

планировочные ограничения

В  проектных  границах  зоны  залегания  полезных  ископаемых-  отсутствуют.

Определены санитарно-защитные и охранные зоны на территории перспективного освоения(существующие и проектируемые).

Охранные зоны:

-Существующий радио, телефонный кабель, линии связи - по 2 м. , в каждую сторону

-Существующие подземные сети газопровода (высокого и низкого давления) - по 2 м., в каждую сторону

-Существующая воздушная линия электропередачи- согласно постановления

Правительства РФ от 24 февраля 2009 года «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон (с изменениями и дополнениями),

Устанавливается охранная зона

-(до 1 кВ) -2 м., в каждую сторону;

-(от 1 до 20 кВ) -10 м., в каждую сторону (для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещенных в границах населенных пунктов -5м).

-Существующие сети водопровода  -5 м , в каждую сторону.

-Существующий нефтепровод- 25м., в каждую сторону.

-Проектируемая охранная зона газопроводов высокого давления принята

- по 2м., в каждую сторону.

Наличие  охранной  зоны  обеспечивает  привлечение  к  ответственности  за повреждение или нарушение правил охраны линейных объектов

Согласно «Постановления РФ от 20 ноября 2000 г №878 «об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей» с изменениями и дополнениями от 22 декабря 2011г.

-Вокруг отдельно стоящих газораспределительных пунктов устанавливается охранная зона виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 м от границ этих пунктов

-В случае расположения в охранных зонах газораспределительных сетей других инженерных коммуникаций, принадлежащих иным организациям, либо пересечения газораспределительных сетей с такими коммуникациями отношения эксплуатационной организации с организациями - собственниками указанных коммуникаций строятся на основании договоров, определяющих совместные действия по обеспечению безопасной эксплуатации этих сооружений, предупреждению аварий и чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий.

-Эксплуатационные организации газораспределительных сетей и других инженерных коммуникаций, проходящих в одной охранной зоне, совместно разрабатывают схему объектов с точным указанием их расположения, а также план совместного осуществления контроля и содержания коммуникаций и ликвидации аварий, предусматривающий меры по предотвращению повреждений на соседних участках.

-Порядок эксплуатации газопроводов в охранных зонах при пересечении ими автомобильных и железных дорог, инженерных коммуникаций, судоходных и сплавных рек, озер, водохранилищ, каналов, территорий промышленных предприятий, подходов к аэродромам, сельскохозяйственных угодий, лесов, древесно-кустарниковой растительности и иных владений должен согласовываться эксплуатационными организациями газораспределительных сетей с заинтересованными организациями, а также собственниками, владельцами или пользователями земельных участков.

-Собственники инженерных коммуникаций, проложенных в охранных зонах газораспределительных сетей, или уполномоченные ими лица обязаны обеспечить обозначение этих коммуникаций на местности опознавательными и предупреждающими знаками.

-При необходимости пересечения действующих газораспределительных сетей новыми коммуникациями затраты, связанные с переоборудованием сетей, возмещаются за счет собственника новых коммуникаций.

Трассы подземных газопроводов обозначаются опознавательными знаками, нанесенными на постоянные ориентиры или железобетонные столбики высотой до 1,5 метров (вне городских и сельских поселений), которые устанавливаются в пределах прямой видимости не реже чем через 500 метров друг от друга, а также в местах пересечений газопроводов с железными и автомобильными дорогами, на поворотах и у каждого сооружения газопровода (колодцев,  конденсатосборников, устройств электрохимической защиты и др.). На опознавательных знаках указывается расстояние от газопровода, глубина его заложения и телефон аварийно-диспетчерской службы.

2.2   Меры по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

В целях исключения ЧС техногенного характера по трассе газопровода высокого давления  необходимо соблюдение условий установленных нормативной документацией для охранных зон трассы газопроводов.

2.3 Улично-дорожная сеть

Транспортная схема проектируемой территории  принята согласно Схемы планируемого размещения объектов местного значения муниципального района (Транспортная инфраструктура).

2.4 Благоустройство территории

Строительные работы носят кратковременный характер, предполагается выполнение работ по очистке территории, вывоз мусора.

2.5 Организация рельефа и инженерная подготовка территории

Решение по вертикальной планировке площадки объекта предусматривает максимальное приближение к существующему рельефу, наименьший объем земляных работ и минимальное перемещение грунта в пределах осваиваемых участков.

  - Охрана окружающей среды

В период строительства газопровода незначительное загрязнение атмосферы происходит при работе передвижных сварочных постов и автотранспорта.

После окончания строительства источники выделения вредных веществ в атмосферу ликвидируются.

При эксплуатации систем газоснабжения предусматриваются мероприятия, практически исключающие возможность аварийных ситуаций.

Основным мероприятием по охране окружающей среды и поддержанию благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки, в условиях градостроительного развития территории является установление зон с особыми условиями использования территории.

Наличие тех или иных зон с особыми условиями использования определяет систему градостроительных ограничений территории, от которых во многом зависит планировочная структура и условия развития жилых территорий.

Основные технико -экономические показатели проекта планировки

| №п/п | Наименование показателя | Расчетная площадь, га | Расчетная площадь, м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадь проектируемой территории, всего | 0,506028 | 5060,28 |
|  | По землям Гулькевичского городского поселения | 0,037624 | 376,24 |
|  | По землям Комсомольского сельского поселения | 0,468404 | 4684,04 |
| 4 | Территория земель (по категориям земель), на которых располагается (будет располагаться) линейный объект, всего | 0,506028 | 5060,28 |
|  | В том числе: |  |  |
| 4.1 | Земли сельскохозяйственного назначения Комсомольское с.п. | 0,468404 | 4684,04 |
| 4.2 | Земли населенных пунктов Гулькевичское г.п. | 0,037624 | 376,24 |

3 .ПРОЕКТ  МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

РАЗДЕЛ ПМ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

ГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

3.1 Анализ существующего положения

Проект планировки территории разрабатывается по отношению к территории, предназначенной для строительства газопровода высокого давления ,от места врезки западная часть п. Комсомольский по ул. Новоселов до з/у ул.Советская,50 г. Гулькевичи Гулькевичский район Краснодарский край.

Настоящим проектом планировки территории предусматриваются действия по градостроительной подготовке  территории, в целях определения границ этих земельных участков.

Размещение линейного объекта планируется на территориях двух поселений: Гулькевичского городского поселения и Комсомольского сельского поселения.

Формируемые земельные участки для строительства линейного объекта - газопровод высокого давления проходят по следующим категориям земель:

- «земли населенных пунктов»,

- «земли сельскохозяйственного назначения»

Согласно предоставленных сведений ИСОГД  территория строительства линейного объекта- газопровод высокого давления расположена в следующих территориальных зонах:

-Зона сельскохозяйственных угодий

-Зона размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения

-Зона транспортной инфраструктуры

-Зона транспортных коридоров

Территория формируемая для строительства линейного объекта  пересекает кадастровые кварталы:  23:06:0701000;  23:06:1902169;

На территории особо охраняемых природных территорий не установлено.

Зоны охраны памятников истории, культуры и архитектуры- нет.

Ценных зеленых насаждений – нет.

Площадь территории межевания в согласованных границах ,под строительство линейного объекта –газопровод высокого давления составляет : 5060,28 м2 /  0,506028га.

Сведения о ранее образованных земельных участках (если такие имеются) отражены на чертеже «Чертеж проекта межевания территории».

3.2 Проектное решение

Проект межевания территории выполнен в соответствии и на базе разработанного проекта планировки территории по объекту :газопровод высокого давления ,от места врезки западная часть

п. Комсомольский по ул. Новоселов до з/у ул.Советская,50 г. Гулькевичи Гулькевичский район Краснодарский край.

Проектом межевания территории определяются площадь и границы образуемых земельных участков и их частей под строительство линейного объекта- газопровод высокого давления.

Текстовая часть проекта межевания территории включает в себя:

- перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования;

- перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд;

- вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом планировки территории .

На чертежах межевания территории отображаются:

- границы планируемых (в случае, если подготовка проекта межевания территории осуществляется в составе проекта планировки территории) и существующих элементов планировочной структуры;

- красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории, или красные линии, утверждаемые, изменяемые проектом межевания территории;

- линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений;

- границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные номера образуемых земельных участков, в том числе в отношении которых предполагаются их резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд

- границы зон действия публичных сервитутов.

Материалы по обоснованию проекта межевания территории включают в себя чертежи, на которых отображаются:

- границы существующих земельных участков;

- границы зон с особыми условиями использования территорий;

- местоположение существующих объектов капитального строительства;

- границы особо охраняемых природных территорий;

- границы территорий объектов культурного наследия.

Сведения о затрагиваемых земельных участках

В результате выполнения проекта межевания территории по объекту:

газопровод высокого давления ,от места врезки западная часть п. Комсомольский по ул. Новоселов до з/у ул. Советская,50 г. Гулькевичи Гулькевичский район Краснодарский край,

формируются земельные участки:

Таблица 1.

| № п/п | Кадастровый номер (условный) | Местополо-жение (адрес) | статус | Категория земель | Вид разрешенного использования | Пло-щадь Кв.м | Право- обладатель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 23:06:0000000:643(7) часть з/у1 | Гулькевичс-кий район, Комсомольс-кое сельское поселение | Учтен-ный | Земли сельско-хозяйственно-го назначения | Коммунальное обслуживание | 264,09 | - |
| 2 | 23:06:0701000:ЗУ1 | Гулькевичс-кий район, Комсомольс-кое сельское поселение | - | Земли сельско-хозяйственно-го назначения | Коммунальное обслуживание | 78,80 | Не разграниченные земли (государственная или муници-пальная собственность) |
| 3 | 23:06:0000000:643(4) часть з/у1 | Гулькевичс-кий район, Комсомольс-кое сельское поселение | Учтен-ный | Земли сельско-хозяйственно-го назначения | Коммунальное обслуживание | 557,46 | - |
| 4 | 23:06:0701000:ЗУ2 | Гулькевичс-кий район, Комсомольс-кое сельское поселение | - | Земли сельско-хозяйственно-го назначения | Коммунальное обслуживание | 115,66 | Не разграниченные земли (государственная или муници-пальная собствен-ность |
| 5 | 23:06:0701000:484 часть з/у1 | Гулькевичс-кий район, Комсомольс-кое сельское поселение | Учтен-ный | Земли сельско-хозяйственно-го назначения | Коммунальное обслуживание | 3606,9 | - |
| 6 | 23:06:0701000:ЗУ3 | Гулькевичс-кий район, Комсомольс-кое сельское поселение | - | Земли сельско-хозяйственно-го назначения | Коммунальное обслуживание | 61,13 | Не разграниченные земли (государственная или муници-пальная собствен-ность |
| 7 | 23:06:0701000:ЗУ4 | Гулькевичс-кий район, Комсомольс-кое сельское поселение | - | Земли населенных пунктов | Коммунальное обслуживание | 376,24 | Не разграниченные земли (государственная или муници-пальная собствен-ность |

ИСХОДНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ