МУНИЦИПАЛЬНОЕ  КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА»

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГУЛЬКЕВИЧСКИЙ РАЙОН

# Выписка из реестра членов саморегулируемой организации

СРО-П 034-12102009 от 12.09.2017 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПЛАНИРОВКЕ И МЕЖЕВАНИЮ ТЕРРИТОРИИ

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОКУМЕНТАЦИЮ ПО ПроектУ  планировки и межевания территории планировочного кВАртала  в границах ул. Школьная, пер. Советский в пос. Комсомольский

гулькевичского  района Краснодарского края

Заказчик: Администрация муниципального образования Гулькевичский район

Шифр проекта:  19.04.     ППМ

Количество экземпляров - 5                                                                 Экземпляр №

РУКОВОДИТЕЛЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

###### «УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА» МО ГУЛЬКЕВИЧСКИЙ РАЙОН

###### _____________Т. Н. АГИБАЙЛОВА

г. ГУЛЬКЕВИЧИ  2019  г.

СПИСОК УЧАСТНИКОВ ПРОЕКТИРОВАНИЯ:

Руководитель МКУ «УКС» МО Гулькевичский район               ___________Т. Н. Агибайлова

Исполнитель                                                                              ____________Е. Э. Олейникова

Норма-контроль                                                                        ____________В. С. Борзилович.

ОБЩИЙ СОСТАВ ПРОЕКТА

- этап. Обоснование проекта планировки территории

  - 1. Текстовые материалы - пояснительная записка

  - 2. Графические материалы:

| №№ п/п | Наименование | Лист | Масштаб |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Схема расположения элемента планировочной структуры | ОПП - 1 | 1: 5000 |
| 2. | Схема использования территории в период подготов-ки проекта планировки и межевания (опорный план) | ОПП - 2 | 1: 10000 |
| 3. | Схема границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного, техногенного характера (затопление, оползни, карсты, эрозия и т. д.) | ОПП - 3 | 1: 10000 |
| 4. | Схема границ зон с особыми условиями использо-вания территории | ОПП - 4 | 1: 10000 |
| 5. | Архитектурно-планировочное предложение по застройке территории | ОПП - 5 | 1:1000 |
| 6. | Схема организации улично-дорожной сети, движения транспорта и инженерного обеспечения (начало) | ОПП - 6 | 1:1000 |
| 7. | Разбивочный чертеж пересечений осей дорог и внутриквартальных проездов | ОПП - 7 | 1: 1000 |
| 8. | Схема планируемого размещения объектов социаль-но - культурного и коммунально-бытового обслуживания | ОПП -8 | 1:10000 |
| 9. | Схема функционального зонирования и границ зон объектов местного значения | ОПП- 9 | 1:10000 |

2 этап. Утверждаемая часть.

2.1 Проект планировки территории

1. Текстовые материалы - положения о размещении объектов капитального строительства

2. Графические материалы:

| №№ п/п | Наименование | Лист | Масштаб |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Чертеж проект планировки (основной чертеж) | ПП - 1 | 1: 1000 |
| 2. | Разбивочный чертеж красных линий. Разбивочный чертеж пересечений осей проектируемых жилых домов. | ПП - 2 | 1: 1000 |

2.2 этап. Проект межевания территории

1. Текстовые материалы – пояснительная записка

2. Графические материалы:

| №№ п/п | Наименование | Лист | Масштаб |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Чертеж проекта межевания (начало) | ПМ - 1 | 1:1000 |
| 2. | Чертеж проекта межевания (окончание) | ПМ - 2 | 1:1000 |

Исходная документация:

-Письмо – поручение Отдела архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования Гулькевичский район от 24.05.2019 года № 557;

- Постановление администрации муниципального образования Гулькевичский район от 02.04.2019 года № 447;

- Техническое задание на разработку градостроительной документации, подготовленное Отделом архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования Гулькевичский район;

-Сведения ИСОГД  ОАиГ администрации муниципального образования Гулькевичский  район.

1 ЭТАП

ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

ГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

Справка ГИПа

Настоящий проект разработан с соблюдением требований Законодательства РФ и всех действующих нормативов: СНиП, санитарных, противопожарных и прочих норм.

ГИП                                                                             __________________Агибайлова Т. Н.

Введение. Цель и  задачи проекта.

В соответствии со ст. 41 Градостроительного кодекса РФ, подготовка документации по планировке и межеванию территории осуществляется в целях обеспечения развития территорий, выделения элемента планировочной структуры, установления границ земельных участков, предназначенных для строительства объектов капитального строительства (многоквартирных жилых домов – по программе «Социальное жилье»).

Документация по планировке территории «Внесение изменений в документацию по проекту планировки и межевания  планировочного квартала в границах улиц Школьная, пер. Советский в пос. Комсомольский Гулькевичского района Краснодарского края» разботан по отношению к территории, предназначенной под застройку среднеэтажными жилыми домами.

Целью внесения изменений в утвержденный проект планировки и межевания территории является увеличение этажности многоквартирных жилых домов, перерасчет технико-экономических показателей, перерасчет площади вспомогательных объектов (парковочных мест, площадок (детских, для отдыха взрослого населения, хозяйственных и т. д.).

Документация по планировке территории разработана на основании:

-письма – поручения Отдела архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования Гулькевичский район от 24.05.2019 года № 557;

- Постановления администрации муниципального образования Гулькевичский район от 02.04.2019 года № 447;

- Технического задания на разработку градостроительной документации, подготовленного Отделом архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования Гулькевичский район;

-Сведений ИСОГД  отдела архитектуры и градостроительства муниципального образова-ния Гулькевичский  район.

Документация по планировке территории выполнена с соблюдением требований:

- Градостроительного Кодекса РФ;

- Земельного Кодекса РФ ;

- СП 11-111-99. Свод правил по проектированию и строительству.  Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения градостроительной документации.

Учтены рекомендации и требования следующих нормативных документов и проектной документации:

- СП 42.13330.2016 "Градостроительство. Планировки и застройка городов и сельских поселений";

- СП  54.13330.2016 «Здания жилые многоквартирные»;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов";

- Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требова-ниях пожарной безопасности";

-    Генерального плана Комсомольского сельского поселения, разработанного ООО Инсти-тут Территориального планирования «Град», г. Омск в 2009 году и утвержденному 09 июня 2011 года за № 2 решением 26 сессии II созыва Совета Комсомольского сельского поселе-ния Гулькевичского района Краснодарского края, с изменениями от 26 апреля 2019 года

№ 33;

- Правил землепользования и застройки Комсомольского сельского поселения, разработанных ООО Институт Территориального планирования «Град», г. Омск в 2009 году и утвержденных Решением Совета Комсомольского сельского поселения Гулькевичского района Краснодарского края  № 2 от 23 сентября 2013 года (с изменениями от 26 мая 2017 года №10).

2. Архитектурно-планировочная организация территории

2.1. Архитектурно-планировочные решения.

В соответствии с планировочной организацией территории  пос. Комсомольский, разработанной в составе системы информационного обеспечения градостроительной дея-тельности, границы проекта планировки и межевания расположены в центральной части пос. Комсомольский. Территория участка под строительство социального жилья составляет – 5,4380 га.

Архитектурно-планировочное решение территории  принято с учётом потребности населения муниципального образования  Гулькевичский район в социальном жилье (дома для детей-сирот).

Архитектурно-планировочные решения определяются следующими положениями:

-размещение объектов капитального строительства (многоквартирные жилые дома);

-благоустройство территории, формирование улично-дорожной сети,  устройство пешеходных тротуаров и укрепление поверхности грунтов  посевом акклиматизированных трав, посадка деревьев и кустарников;

-размещение объектов инженерной инфраструктуры.

2.2. Планировочная организация территории

На рассматриваемой территории выстроены два трехэтажных 39-ти квартирных жилых дома, установлена трансформаторная подстанция 0,4; 10,0 кВ,  и, частично, выполнено благоустройство прилегающей территории (проезды).

На стадии внесения изменений в ранее разработанный и утвержденный проектпредлагается строительство ещё восьми трехэтажных 39-ти квартирных жилых домов и два  пятиэтажных 85-ти квартирных жилых дома на территории, расположенной, согласно   изменениям в генеральный план Комсомольского сельского поселения от 26 апреля 2019 года №33, функциональной зоны — зоны застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей), территориальной зоны  - зоны застройки среднеэтажными жилыми домами (Ж3).

Размещение территории и планировочная организация территории  выполнены с учетом требований СП 54.13330.2016 «Здания жилые многоквартирные».

Размещение многоквартирных жилых домов выполнено с учетом требований СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». Красные линии квартала нанесены в соответствии с письмом – информацией, направленной Отделом архитектуры и градостроительства администрации МО Гулькевичский район, а именно – установления красной линии по границам предусмотренных генеральным планом функциональных зон, и утверждены в составе ранее выполненной документации.

Проектом планировки определены границы зон планируемого размещения объектов в границах утвержденных ранее красных линий, а также, параметры планируемого развития элемента планировочной структуры.

Среднеэтажная жилая застройка.

Территория застройки среднеэтажными жилыми домами (Ж3) получит развитие в центральной части пос. Комсомольский.

На территории построены:

-два трехэтажных 39-ти квартирных жилых дома;

-трансформаторная подстанция 0,4; 10 кВ.

Запланировано строительство:

-восьми 3-х трехэтажных 39-ти квартирных жилых домов;

-двух пятиэтажных 85-ти квартирноых жилых домов.

Благоустройство и озеленение

Архитектурно-планировочным предложением по застройке территории предложено благоустройство территории прилегающей к многоквартирным жилым домам (размещение детских, для отдыха взрослого населения, хозяйственных площадок). Также определена зона транспортной инфраструктуры с линиями проездов, пешеходных связей и устройством гостевых автостоянок с местами для парковки инвалидов.

Важным элементом экологического благополучия, одним из основных направлений благоустройства является озеленение территории. На основании инвентаризации зеленых насаждений на испрашиваемой территории, проведенной специалистом администрации Комсомольского сельского поселения, проектом планировки предусмотрен спил дикорастущих деревьев и вырубка кустарника, не представляющих ценности и высадка деревьев и кустарников, соответствующих СанПиН 2.4.1.2660-10.

2.3. Транспортное обслуживание и улично-дорожная сеть

Уровень транспортного обеспечения существенно влияет на градостроительную ценность территории. Задача развития транспортной инфраструктуры - создание благоприятной среды для жизнедеятельности населения, нейтрализация отрицательных климатических факторов, снижение социальной напряженности от транспортного дискомфорта.

Улично-дорожная сеть

При проектировании улично-дорожной сети максимально учтена четкая дифференциация улиц по категориям в соответствии с СП 42.13330.2011. «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». В проекте принята следующая классификация улично-дорожной сети с учетом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности движения транспорта на отдельных участках и положения в транспортной схеме села:

-улица в жилой застройке;

-внутриквартальные проезды.

Ниже приведена таблица, обобщающая сведения по улично-дорожной сети.

Общие показатели проектируемой улично-дорожной сети

Таблица 1.           (в пределах границ проекта планировки и межевания)

| № | Показатели. | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Протяженность улично-дорожной сети | км / м2 | 0,8177 / 2754,8 |
| 2 3. | В том числе: - Основная улица; - Второстепенная улица; - Внутриквартальные проезды (для обслужи-вания территории многоквартирных жилых домов) | км / м2 км / м2 км/м2 | 0,110/ 660 0,654 / 3924,0 1,772/10631,4 |

С целью повышения безопасности движения пешеходов, вдоль улиц, предусмотрено устройство тротуаров шириной 21,5 — 2,5 м. К детскому саду и школе предусмотрены пешеходные переходы. Покрытие тротуаров предлагается устраивать из асфальтобетона.

3. Инженерное оборудование территории

3.1. Водоснабжение

Для обеспечения комфортной среды проживания населения п. Комсомольский  предусматривается централизованная система водоснабжения - комплекс инженерных сооружений и сетей.

Категория системы водоснабжения по степени обеспеченности подачи воды в населенном пункте – III,  в соответствии с СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», так как число жителей в населенном пункте менее 5 тыс. человек.

Для обеспечения надёжности и бесперебойности работы системы водоснабжения, необходимо выполнить:

- строительство водопроводных очистных сооружений (ВОС);

- установку устройств частотного регулирования на насосное оборудование станции второго подъёма для уменьшения энергопотребления и обеспечения оптимального гидравлического режима в сетях;

- строительство кольцевых сетей - с постоянной циркуляцией воды по замкнутому контуру;

- реконструкцию существующих сетей, в зависимости от степени износа и аварийности, с заменой  на полиэтиленовые.

В связи с тем, что качество холодной воды из скважин, подаваемой на хозяйственно-питьевые нужды, должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая» и СанПиН  2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества», необходимо предусмотреть водоподготовку для доведения качества воды до нормативных значений. Для обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности водопровода необходимо устройство зоны санитарной охраны (ЗСО) источника водоснабжения и сооружений водопровода, состоящей из  трех поясов: I пояс ЗСО - зона строгого режима, II и III - зоны ограничений.

Проектом планировки на расчетный срок предусмотрено ввести в эксплуатацию проектируемые водопроводные сети из полиэтиленовых труб диаметром 90-160 мм. Нормы удельного среднесуточного водопотребления и расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды населения в проектируемом квартале п. Комсомольский приведены в таблице 1.

Таблица 1

| № п/п | Наименование водопотребителей | Население, чел | Норма водопот-ребления, л.сут./чел. | Количество потребляемой воды, м3/сут. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Расчетный срок |  | Qсут.ср | Qсут.max К=1.2 |
| 1 | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с ванными | 973 | 230 | 223,8 | 268,5 |
| 2 | Местное производство и неучтенные расходы 20%. | - | - | 44,76 | 53,71 |
| Итого: | 268,56 | 322,21 |

Повышение качества природных вод достигается путем применения водопроводных очистных сооружений (ВОС), размещенных в юго-западной части населенного пункта. Расчётная производительность ВОС составит 615 м3/сут. Производительность куста скважин  590  м3/сут.

На территории ВОС необходимо предусмотреть резервуары для хранения чистой воды (РЧВ) с аварийным и противопожарным запасом.

Для обеспечения надёжности работы ВОС предлагается использование средств автоматического регулирования, контроля, сигнализации, защиты и блокировок работы комплекса водоподготовки. Предусматриваемый уровень автоматизации позволяет обеспечить надёжное функционирование комплекса ВОС при минимальном контроле со стороны обслуживающего персонала.

Диаметры водопроводной сети рассчитаны из условия пропуска хозяйственно-питьевого и противопожарного расхода. При рабочем проектировании необходимо уточнить материал трубопроводов, мощности объектов, а так же выполнить гидравлическую увязку водопроводной сети с применением специализированных программных комплексов.

Приборы учета расхода воды:

рекомендовано оборудовать всех потребителей приборами учета воды;

определить организацию производящую их ремонт и обслуживание.

Противопожарные мероприятия. Противопожарный водопровод объединен с хозяйственно - питьевым. Для наружного пожаротушения на водопроводных сетях необходимо установить гидрант колонки и пожарные гидранты.

Неприкосновенный пожарный запас воды хранится в резервуарах на ВОС.

Расход воды на наружное пожаротушение принят 15 л/с. Расчетное количество одновременных пожаров - один. Расход воды на внутреннее пожаротушение принят 1 струя -2,5 л/с. Время тушения пожара 3 часа.

Расчёт мощности объектов водоснабжения, а также места расположения и количество устройств пожаротушения необходимо выполнить на стадии рабочего проектирования с уточнением их характеристик.

В соответствии с проектными решениями, учитывая объекты, запланированные к строительству, определен перечень объектов местного значения уровня сельского поселения, предусмотренных к размещению на территории п. Комсомольский:

3.2. Водоотведение (канализация)

Для обеспечения комфортной среды проживания населения п. Комсомольский проектом предлагается обеспечить жилую застройку централизованной системой водоотведения посредством прокладки самотечных коллекторов, отводящих стоки до проектируемых очистных сооружений.

Предусмотрены самотечные коллекторы из полиэтиленовых труб диаметрами 110-250 мм.

Самотечный коллектор проходящий по ул. Кочубея диаметром 200 мм, собирает и отводит стоки в реконструируемую КНС №2. КНС №2, мощностью 350 м3/сут, располагается по пер. Советский. От КНС №2  по двум напорным трубопроводам  диаметром 110 мм стоки транспортируются в  самотечный коллектор диаметром 200 мм, проходящий по пер. Советский, собирающий и отводящий стоки в реконструируемую КНС №3. КНС №3, мощностью 500 м3/сут, располагается по ул. Южная. От КНС №3,  по двум напорным трубопроводам  диаметром 160 мм, стоки транспортируются на КОС г. Гулькевичи.

Диаметры и материал коллекторов, а так же мощность объектов водоотведения уточнить при рабочем проектировании.

Расчетная потребность в водоотведении составит :268,56 м3/сут.

3.3 Теплоснабжение

Климатические данные:

Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления – минус 19 °С.

Средняя температура за отопительный период – плюс 2 °С.

Продолжительность отопительного периода - 149 суток.

Тепловые нагрузки на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение общественных зданий и жилой застройки населенных пунктов сельского поселения Комсомольский определены на основании норм проектирования, климатических условий, а также по укрупненным показателям в зависимости от величины общей площади зданий и сооружений, согласно  СП 74.13330.2012 «Тепловые сети», СНКК 20-303-2002(ТСН 20-302-2002 Краснодарского края). Расчетные тепловые нагрузки:

Таблица 2 Расчетные  тепловые нагрузки

| № | Наименование здания | Площадь общая зданий, м2 | Теплопотребление, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Отопление | Вентиляция | ГВС | Сумма |
| 1 | Многоквартирный жилой дом (12 шт) | 19452,8 | 7,32 | 0,0000 | 1,21 | 8,53 |

Прокладку тепловых сетей выполнить в пенополиуретановой (ППУ) изоляции. Система теплоснабжения закрытая.

3.4 Газоснабжение

Подача природного газа предусматривается от существующего стального газопровода высокого давления.

Для подачи газа в газораспределительную сеть предусматривается использование существующих ГРП.

Кольцевые сети представляют собой систему замкнутых газопроводов, благодаря чему достигается более равномерный режим давления газа в сетях у всех потребителей и облегчается проведение различных ремонтных и эксплуатационных работ.

Расчетная потребность в газоснабжении жилых домов: 1185,67 м3/час.

3.5. Связь и информатизация

Для телефонизации и радиофикации объекта необходимо изготовить рабочий проект, в котором предусмотреть:

- Строительство кабельной канализации от существующей кабельной канализации ОАО «Ростелеком» к проектируемым объектам.

- Прокладку ВОЛС от УД ОАО «Ростелеком» ОПТС-5, находящемуся по адресу: г. Гулькевичи, ул. Комсомольская, 74а, до здания (количество волокон наружных и внутриплощадочных кабелей согласовать с ЛТЦ Гулькевичский район.

- Предоставление места в строящихся зданиях (подъезды, лестничные площадки, технические этажи) для размещения телекоммуникационных шкафов с оборудованием FTTB.

- Энергоснабжение шкафов однофазным электропитанием 220В мощностью, согласно спецификации устанавливаемого оборудования.

- Прокладку кабелей категории 5Е с установкой распределительных коробок типа КРН емкостью, обеспечивающей 100 % телефонизацию и Intepnet квартир.

- Организацию домовой сети проводного вещания кабелем ПТПЖ от мест размещения телекоммуникационных шкафов до каждого радиофицируемого помещения с установкой радиорозеток и разветвительных устройств.

- Выкладку и маркировку вновь проложенных кабелей, герметизацию каналов.

- Переделку и дополнительное оснащение арматурой смотровых устройств в соответствии с емкостью каналов (при необходимости).

- Установку трех ПВХ труб диаметром 50 мм в слаботочном отсеке этажных шкафов от цокольного до верхнего этажа в каждом подъезде строящегося дома (для прокладки кабелей абонентской разводки).

Потребность в подключении к радиотелефонным сетям: 468 точек.

3.6. Электроснабжение

На территории планировочного квартала выполнено строительство воздушной линии электропередачи напряжением 10 кВ, которую необходимо демонтировать и перенести, проложив подземным кабелем 10 кВ на расстоянии не менее 0,6 м от зданий (сооружений) и не менее 1,0 м от проезжей части.

На расчетный срок проектом предусматривается:

сохранение оставшихся действующих трансформаторных подстанций  и ЛЭП-10 кВ, с последующей заменой оборудования и сетей по мере их физического и морального износа.

Для определения электрической нагрузки  электроприемников приняты укрупненные показатели согласно  СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий».

Электрическая нагрузка по проектируемому кварталу: Р=51,5 х 10+112,24х2 кВт; I=79,8 х 12 + 173,92х2 А

4. Охрана окружающей среды

Основным мероприятием по охране окружающей среды и поддержанию благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки, в условиях градостроительного развития территории является установление зон с особыми условиями использования территории.

Наличие тех или иных зон с особыми условиями использования определяет систему градостроительных ограничений территории, от которых во многом зависит планировочная структура и условия развития жилых территорий.

На проектируемом участке зонами с особыми условиями использования являются существующая высоковольтная линия передачи 10 кВт, что учтено проектом (выделена охранная зона – 10,0 м в обе стороны от крайнего провода), новая трансформаторная подстанция 04; 10 кВ с охранной зоной R=10,0 м, новая воздушная линия электропередачи напряжением 10 кВ, которую необходимо демонтировать и перенести, проложив подземным кабелем 10 кВ на расстоянии не менее 0,6 м от зданий (сооружений) и не менее 1,0 м от проезжей части.

4.1 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА

Источниками загрязнениями атмосферного воздуха на проектируемых территориях являются объекты инженерной, транспортной и производственной инфраструктуры, а также автотранспорт, выбросы от которого содержат окись углерода, окись азота, углеводороды и т.д.

Проектом предусматривается проведение ряда мероприятий направленных на снижение негативного воздействия на атмосферный воздух:

озеленение территории санитарно-защитных зон в зависимости от класса вредности.

Предложенное проектом озеленение территории, кроме декоративно-планировочной функции, будет выполнять санитарно-гигиенические функции (очищение воздуха от пыли и газа), а также шумо- и ветрозащитные функции.

4.2. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ПОЧВ И ПОДЗЕМНЫХ ВОД

Для предотвращения загрязнения почв и подземных вод предусмотрены следующие мероприятия:

устройство сети ливневой канализации;

сброс дождевых вод в сеть ливневой канализации (открытого типа);

устройство асфальтобетонного покрытия дорог;

устройство отмосток вдоль стен зданий.

На территории предусматривается сбор поверхностных стоков с помощью системы водоотводных лотков, с последующей очисткой на локальных очистных сооружениях поверхностного стока закрытого типа.

4.3 МЕРОПРИЯТИЯ ПО САНИТАРНОЙ ОЧ ИСТКЕ ТЕРРИТОРИИ.

Одним из первоочередных мероприятий по охране территорий от загрязнений является организация санитарной очистки, хранение отходов в специально отведенных местах с последующим вывозом на мусороперерабатывающий комплекс.

Основными мероприятиями в системе сбора и утилизации отходов являются:

организация планово-поквартальной системы санитарной очистки территорий;

организация сбора и удаление вторичного сырья;

ликвидация несанкционированных свалок, с последующим проведением рекультивации территорий, расчистка  захламленных участков территорий.

Проектом рекомендуется проведение следующих мероприятий по санитарной очистке  территорий в границах проектируектируемой застройки:

организация уборки территорий от мусора, смета, снега;

организация системы водоотводных лотков;

установка контейнеров на территории проектируемого квартала на специально оборудованных площадках;

установка урн для мусора.

Вывоз смета с территорий производится по мере его образования совместно с бытовыми отходами.

4.4 МЕРОПРИЯТИЯ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ТЕРРИТОРИИ.

При строительстве жилой застройки намечается произвести благоустройство территории:

устройство газонов, цветников, посадка зеленых оград;

организация дорожно-пешеходной сети;

освещение территории кварталов;

обустройство мест сбора мусора.

Главные направления озеленения рассматриваемой территории:

создание системы зеленых насаждений (деревья, кустарники, газоны, цветники и естественные природные растения);

сохранение естественной древесно-кустарниковой растительности.

Удельный вес озелененных территорий различного назначения (уровень озелененности территории застройки) в пределах территории жилого микрорайона должен быть не менее 25% (включая суммарную площадь озелененной территории микрорайона) в соответствии с СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Проектом предусмотрено, озеленение и благоустройство территорий в процентном отношении от общей площади проектируемого земельного участка- 56%.

5.  Анализ возможных последствий воздействий современных средств поражения и ЧС на функционирование проектируемой территории

Согласно постановлению правительства РФ от 21 мая 2007 г. № 304 «О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера подразделяются на ситуации:

локального характера;

муниципального характера;

межмуниципального характера;

регионального характера;

межрегионального характера;

федерального характера.

Катастрофы техногенного и природного характера приводят к следующим возможным последствиям: пожары, взрывы, человеческие жертвы, массовые заболевания населения, перебои в  обеспечении электроэнергией, водой и теплом.

Из потенциально опасных объектов, аварии на которых могут привести к образованию зон ЧС, в пределах проектируемой территории:

Высоковольтная линия электропередачи 10 кВ, трансформаторная подстанция 0,4;

10 кВ.

5.1 Основные показатели по существующим ИТМ ГОЧС, отражающие состояние защиты населения и территории в военное и мирное время на момент разработки градостроительной документации

Информация об инженерно-технических мероприятиях по ГО и ЧС на рассматриваемых территориях отсутствует.

5.2 Обоснование предложений по повышению устойчивости функционирования проектируемой территории, защите населения и территорий в военное время и в ЧС техногенного и природного характера

В соответствии с п.2 ст. 8 Федерального закона от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне» и в целях защиты населения территорий населенного пункта от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, проектом предусматривается устройство противорадиационных укрытий (ПРУ) в технических этажах жилых и общественных зданий: п. Комсомольский (школа, детский сад, клуб. Укрытия необходимо оборудовать всеми необходимыми средствами (вентиляция, фильтры, резервное электроснабжение, пост радио-дозиметрического контроля и т.д.) в соответствии с утвержденными техническими регламентами.

Санитарно-обмывочные пункты (СОП) и станции обеззараживания одежды (СОО)  предусмотрены на объектах бытового обслуживания и в зданиях действующих общественных бань, с устройством дополнительных входов-выходов для предотвращения контакта «грязных» и «чистых» потоков людей. Пункты очистки транспорта предусматривается организовать на территории автомоек и пожарного депо с соблюдением условий по сбору загрязненных стоков и их последующей утилизации.

5.3 Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций

техногенного характера

Проектом планировки предусмотрены следующие мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций техногенного характера:

применение изоляционных покрытий на территории автостоянок, исключающих попадание нефтепродуктов в почву;

строгое соблюдение противопожарных нормативов и требований;

формирование аварийных подразделений обеспеченных соответствующими машинами и механизмами, мощными средствами пожаротушения.

Надежность водоснабжения обеспечивается при проведении следующих мероприятий:

защита  водоисточников и резервуаров чистой воды от радиационного, химического и бактериологического заражения;

наличие резервного электроснабжения;

замена    устаревшего    оборудования    на    новое,    применение    новых    технологий производства.

Для обеспечения безопасности газопроводов предусматриваются следующие мероприятия:

трасса газопровода отмечается на территории опознавательными знаками, на ограждении отключающей задвижки размещается надпись «Огнеопасно - газ» с табличками-указателями охранной зоны, телефонами городской газовой службы, районного отдела по делам ГО и ЧС;

материалы и технические изделия для системы газоснабжения должны соответствовать требованиям государственных стандартов и технических условий, утверждённых в установленном порядке и прошедших государственную регистрацию в соответствии с ГОСТ 2.114-95 "Единая система конструкторской документации. Технические условия".

Для заблаговременной подготовки к ликвидации производственных аварий необходимо выявить потенциально опасные объекты и для каждого разработать варианты возможных аварий, установить масштабы последствий, планы их ликвидации, локализации поражения, эвакуации населения.

5.4 Мероприятия по предотвращению чрезвычайных

ситуаций природного характера

Из природных стихийных бедствий наиболее вероятными являются пожары,  град, гололедные явления, шквальные ветры.

Быстрое распространение пожара при сильном ветре и сильное задымление создают угрозу экологической безопасности населения. Поэтому в целях предупреждения крупных пожаров необходимо осуществлять постоянный мониторинг состояния лесонасаждений  и соблюдения пожарной безопасности в пожароопасный период, принимать своевременные меры по ликвидации очагов.

В основе работы по предупреждению пожаров лежит регулярный анализ их причин, и определение на его основе конкретных мер по усилению противопожарной охраны.

Эти меры включают:

усиление противопожарных мероприятий в местах массового сосредоточения людей;

контроль за соблюдением правил   пожарной безопасности;

устройство противопожарных резервуаров;

разработку оперативного плана тушения пожаров;

разъяснительную и воспитательную работу.

Пожары могут быть как природного характера (молния, гроза), так и антропогенного характера (окурки, непогашенные костры и т.д.).

Для предотвращения негативных воздействий гололеда на территории необходимо предусмотреть установку емкостей для песка. Предотвращение развития гололедных явлений на дорожных покрытиях территории осуществляют районные дорожно-эксплуатационные участки.